Извештај о квалитету ваздуха у Сремској Митровици за месец МАЈ  2022

ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ УСЛУГЕ

Назив и адреса корисника услуге: Град Ср.Митровица, Градска Управа за социјалну заштиту и заштиту животне средине, Ул.Светог Димитрија бр.13.

Број уговора / захтева: Уговор за вршење услуга мерења концентрације загађујућих материја у ваздуху бр. 404-181/2022-10 од 27.04.2022.год .

ПОДАЦИ О УЗОРКУ

Идентификациони број: ИД бројеви дати су у Табелама 1 и 2.

Назив узорка: Ваздух

Опис узорка:Амбијентални ваздух из урбане средине, индустријска зона и шири центар.

Циљ узорковања

Мониторинг квалитета амбијенталног ваздуха вршен је у циљу одређивања степена загађености ваздуха у урбаној средини.

Положај мерног места

Избор мерних места је извршен у складу са захтевима корисника услуга и Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл. гласник РС 11/10, 75/10 и 63/2013), у насељеном подручју.

Мерна местасу репрезентативна за индустријску и стамбену зону јер се налазе у непосредној околини фирме Metalfer Steel Mill и у кругу Економске школе 9.мај, која је смештена у стамбеној зони Града.Мерна места се налазе у правцу дувања доминантног ветра и нивои загађења су последица укупних утицаја свих извора загађења у непосредној околини мерних места.

Место узорковања:

За мерна места наведени су метеоролошки подаци из постојеће мреже метеоролошких станица у Прилогу.

Поступци узорковања и методе

Узорковање гасовитих загађујућих материја врши се испиралицама (Про-екос АТ- 801x2), апсорпцијом контаминената из познате запремине ваздуха у погодном апсорпционом раствору; узорци чађи се добијају филтрирањем познате запремине ваздуха кроз филтер папир.

За испитивање се користе стандардне методе у складу са међународним стандрадима, чије ознаке се налазе уз резулате испитивања.

Граница детекције(LOD), односно квантификације (PQL) за методу одређивање садржаја азот-диоксида у ваздуху са протоком од око 0,4 m3 на дан даје LOD од 0,5 μg NO2/m3, што са протоком од око 0,4 m3 на дан даје PQL од 0,7 μg NO2/m3.

Граница детекције, односно квантификације за методу одређивање садржаја сумпор-диоксида у ваздуху је 0,051 μg/25mL, што са протоком од око 1250 L/dan даје LOD 1,0 μg SO2/m3, што са протоком од око 1250 L/dan даје PQL 2 μg SO2/m3

Граница детекције, односно квантификације за методу одређивање садржаја чађи у ваздуху је 99,65 % рефлексије, што при протоку од 1250 L/dan даје LOD од око 7,39 μg/m3.

Мерна несигурност: Мерна несигурност лабораторијских метода и узорковања је израчуната као проширена мерна несигурност и износи редом:

- Up за сумпордиоксид = 30,95 %;

- Up за чађ = 27,04%;

- Up за азот диоксид = 27,35%.

Узорковање вршили: Kрљић Мирослав и Светлана Косијер, техничари Завода.

Датум узорковања: период од 01.05.2022.до 31.05.2022.

Тражена анализа:Испитивање полутаната у ваздуху

Параметри који се прате дефинисани су Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл. гласник РС 11/10 , 75/10 и 63/2013):

- сумпор-диоксид (SО2), чађ и азот-диоксид (NО2), дневни узорци (24 часа), у периоду од 01.05.2022. до 31.05.2022.

РЕЗУЛТАТИ  ИСПИТИВАЊА – ТАБЕЛАРНИ И ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ

Мерно место: М8 – Индустријска Зона града, Metalfer Steel Mill, Румски пут 27

Година: 2022.

Месец:МАЈ

Табела1– Резултати испитивања за SО2, чађ и NО2

| ПОЛУТАНТИ | SО2 Гранична вредност: 125 µg/m³ метода: ДМА-Х-0021 | ЧАЂ Максимално дозвољенавредност: 50µg/m3 метода: ДМА-Х-0041 | NО2 Гранична вредност:85 µg/m3 метода: ДМА-Х-0031 |
| --- | --- | --- | --- |
| ДАТУМИ ВРЕМЕ | ID broj | conc. (µg/m³) | conc. (µg/m³) | ID broj | conc. (µg/m³) |
| 01.05.2022. | 09 h | V-007 | 11 | 15 | V-003 | 12 |
| 02.05.2022. | 09 h | V-008 | 8 | 13 | V-004 | 10 |
| 03.05.2022. | 09 h | / | / | / | / | / |
| 04.05.2022. | 09 h | V-018 | <1 | 13 | V-017 | 4 |
| 05.05.2022. | 09 h | V-022 | <1 | 14 | V-021 | 20 |
| 06.05.2022. | 09 h | V-028 | <1 | 14 | V-025 | 10 |
| 07.05.2022. | 09 h | V-029 | <1 | 15 | V-026 | 14 |
| 08.05.2022. | 09 h | V-030 | <1 | <7 | V-027 | 13 |
| 09.05.2022. | 09 h | V-038 | <1 | 13 | V-037 | 19 |
| 10.05.2022. | 09 h | V-042 | <1 | 17 | V-041 | 12 |
| 11.05.2022. | 09 h | V-046 | <1 | 13 | V-045 | 19 |
| 12.05.2022. | 09 h | V-052 | <1 | 11 | V-051 | 14 |
| 13.05.2022. | 09 h | V-068 | <1 | 12 | V-065 | 27 |
| 14.05.2022. | 09 h | V-069 | <1 | <7 | V-066 | 18 |
| 15.05.2022. | 09 h | V-070 | <1 | 12 | V-067 | 20 |
| 16.05.2022. | 09 h | V-078 | <1 | 15 | V-077 | 26 |
| 17.05.2022. | 09 h | V-084 | <1 | 13 | V-083 | 13 |
| 18.05.2022. | 09 h | V-086 | <1 | 14 | V-085 | 26 |
| 19.05.2022. | 09 h | V-090 | <1 | <7 | V-089 | 10 |
| 20.05.2022. | 09 h | V- 102 | <1 | 12 | V-099 | 27 |
| 21.05.2022. | 09 h | V- 103 | 1 | 14 | V-100 | 27 |
| 22.05.2022. | 09 h | V- 104 | 2 | 13 | V-101 | 26 |
| 23.05.2022. | 09 h | V-0108 | 1 | 13 | V-0107 | 23 |
| 24.05.2022. | 09 h | V-110 | <1 | <7 | V-109 | 13 |
| 25.05.2022. | 09 h | V-114 | <1 | 14 | V-113 | 13 |
| 26.05.2022. | 09 h | V-118 | <1 | <7 | V-117 | 14 |
| 27.05.2022. | 09 h | V-124 | <1 | 12 | V-121 | 27 |
| 28.05.2022. | 09 h | V-125 | <1 | 12 | V-122 | 21 |
| 29.05.2022. | 09 h | V-126 | <1 | 12 | V-123 | 17 |
| 30.05.2022. | 09 h | V-134 | <1 | 12 | V-133 | 13 |
| 31.05.2022. | 09 h | V-140 | <1 | 12 | V-139 | 17 |
| број дана већи од ГВ | 0 | 0 | 0 |
| средња мес.вред. | 1,52 | 12,15 | 16,94 |
| мин.вредност | 0,9 | 6,9 | 4 |
| маx.вредност | 11 | 17 | 27 |
| MEDIJANA* | 0,9 | 13 | 17 |
| C 98** | 9,2 | 15,8 | 27 |
| C 95** | 4,4 | 15 | 27 |
| Sd | 5,42 | 4,20 | 6,77 |
| CV | 49,26 | 24,73 | 25,06 |

* Медијана је централна вредност у низу података (50% вредности је изнад, 50% испод медијане

**C 98 и C 95 представља перцентиле свих средњих дневних врености измерених током месеца.

Графички приказ резултата испитивања са назначеним параметрима по данима узорковања се односи на

-Индустријска Зона града, Metalfer Steel Mill, Румски пут 2

График 1 – Приказ добијених резултата испитивањаза параметар сумпор-диоксида у односу на ГВ

График 2 – Приказ добијених резултата испитивањаза параметар азот-диоксид у односу на ГВ

График 3 – Приказ добијених резултата испитивањаза параметар чађи у односу на ГВ

РЕЗУЛТАТИ  ИСПИТИВАЊА – ТАБЕЛАРНИ И  ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ

Мерно место: М9 – Економска школа 9.мај, Ђуре Даничића 2

Година: 2022

Месец:МАЈ

Табела 2– Резултати испитивања за SО2, , чађ  и NО2

| ПОЛУТАНТИ | SО2 Гранична вредност: 125 µg/m³ метода: ДМА-Х-0021 | ЧАЂ Максимално дозвољена вредност: 50µg/m3 метода: ДМА-Х-0041 | NО2 Гранична вредност:85 µg/m3 метода: ДМА-Х-0031 |
| --- | --- | --- | --- |
| ДАТУМ | ID broj | conc. (µg/m³) | conc. (µg/m³) | ID broj | conc. (µg/m³) |
| 1.5.2022 | 10h | V-015 | 11 | 13 | V-011 | 9 |
| 2.5.2022 | 10h | V-016 | 11 | 14 | V-012 | 14 |
| 3.5.2022 | 10h | / | / | / | / | / |
| 4.5.2022 | 10h | V-020 | <1 | <7 | V-019 | 10 |
| 5.5.2022 | 10h | V-024 | <1 | 12 | V-023 | 23 |
| 6.5.2022 | 10h | V-034 | <1 | 14 | V-031 | 18 |
| 7.5.2022 | 10h | V-035 | <1 | 13 | V-032 | 9 |
| 8.5.2022 | 10h | V-036 | <1 | 13 | V-033 | 15 |
| 9.5.2022 | 10h | V-040 | <1 | 15 | V-039 | 16 |
| 10.5.2022 | 10h | V-044 | <1 | 17 | V-043 | 6 |
| 11.5.2022 | 10h | V-048 | <1 | 12 | V-047 | 21 |
| 12.5.2022 | 10h | V-050 | <1 | 13 | V-049 | 8 |
| 13.5.2022 | 10h | V-074 | <1 | 13 | V-071 | 9 |
| 14.5.2022 | 10h | V-075 | <1 | 12 | V-072 | 20 |
| 15.5.2022 | 10h | V-076 | <1 | 13 | V-073 | 20 |
| 16.5.2022 | 10h | V-080 | <1 | 12 | V-079 | 17 |
| 17.5.2022 | 10h | V-082 | <1 | <7 | V-081 | 23 |
| 18.5.2022 | 10h | V-088 | <1 | 12 | V-087 | 19 |
| 19.5.2022 | 10h | V-092 | <1 | 12 | V-091 | 9 |
| 20.5.2022 | 10h | V-096 | <1 | 11 | V-093 | 21 |
| 21.5.2022 | 10h | V-097 | <1 | 12 | V-094 | 19 |
| 22.5.2022 | 10h | V-098 | <1 | 12 | V-095 | 21 |
| 23.5.2022 | 10h | V-106 | 1 | 15 | V-105 | 22 |
| 24.5.2022 | 10h | V-112 | <1 | 16 | V-111 | 16 |
| 25.5.2022 | 10h | V-116 | <1 | 12 | V-115 | 10 |
| 26.5.2022 | 10h | V-120 | <1 | 12 | V-119 | 16 |
| 27.5.2022 | 10h | V-130 | <1 | <7 | V-127 | 15 |
| 28.5.2022 | 10h | V-131 | <1 | <7 | V-128 | 15 |
| 29.5.2022 | 10h | V-132 | <1 | <7 | V-129 | 19 |
| 30.5.2022 | 10h | V-136 | <1 | 12 | V-135 | 22 |
| 31.5.2022 | 10h | V-138 | <1 | <7 | V-137 | 12 |
| број дана већи од ГВ | 0 | 0 | 0 |
| средња мес.вред. | 1,58 | 11,78 | 15,29 |
| мин.вредност | 0,9 | 6,9 | 6 |
| маx.вредност | 11 | 17 | 23 |
| MEDIJANA* | 0,9 | 12 | 16 |
| C 98** | 11 | 16,4 | 23 |
| C 95** | 5 | 15,4 | 22,4 |
| Sd | 5,56 | 4,35 | 5,67 |
| CV | 50,57 | 25,60 | 24,64 |

* Mедијана је централна вредност у низу података (50% вредности је изнад, 50% испод медијане)

**C 98 и C95 представља перцентиле свих средњих дневних врености измерених током месеца

Графички приказ резултата испитивања са назначеним параметрима по данима узорковања се односи на Табелу 2.

-Стамбена зона, Економска школa 9.мај, Ђуре Даничића

График 1 –Приказ добијених резултата испитивањаза параметарсумпор -диоксида у односу на ГВ

График 2 –Приказ добијених резултата испитивањаза параметар азот-диоксид у односу на ГВ

График 3–Приказ добијених резултата испитивања за параметар чађи у односу на ГВ

ТУМАЧЕЊЕ РЕЗУЛТАТА

Мерно место 8:Индустријска Зона града, Metalfer Steel Mill, Румски пут 27.

На основу Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл. гласник РС 11/10,75/10 и 63/2013.

- утврђене средње вредности загађујућих материја у двадесетчетворочасовном узорку ваздуха (један дан),у односу на граничну вредност Сумпордиоксида 125 µg/m³  и толерантну вредност Сумпордиоксида 125 µg/m³ ОДГОВАРАЈУ захтевима прописаним Уредбом.У току месеца није било прекорачења граничне и толерантне вредности.

- утврђене средње вредности загађујућих материја у двадесетчетворочасовном узорку ваздуха (један дан),у односу на дневну максимално дозвољену вредност  Чађи  50 µg/m³  ОДГОВАРАЈУ захтевима прописаним Уредбом.У току месеца није било прекорачења максимално дозвољене вредности.

- утврђене средње вредности загађујућих материја у двадесетчетворочасовном узорку ваздуха (један дан), у односу на граничну вредност Азотдиоксида 85µg/m³ и толерантна вредност Азотдиоксида 125µg/m³ ОДГОВАРАЈУ захтевима прописаним Уредбом.У току месеца није било прекорачења граничне и толерантне вредности.

Мерно место 9:-Стамбена зона, Економска школа 9. мај, Ђуре Даничића 2.

На основу  Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл. гласник РС

11/10, 75/10 и 63/2013.

- утврђене средње вредности загађујућих материја у двадесетчетворочасовном узорку ваздуха (један дан), у односу на граничну вредност Сумпордиоксида 125 µg/m³  и толерантну вредност Сумпордиоксида 125 µg/m³ ОДГОВАРАЈУ захтевима прописаним Уредбом. У току месеца није било прекорачења граничне и толерантне вредности.

- утврђене средње вредности загађујућих материја у двадесетчетворочасовном узорку ваздуха (један дан), у односу на дневну максимално дозвољену вредност Чађи50 µg/m³ ОДГОВАРАЈУ

захтевима прописаним Уредбом.У току  месеца није било прекорачења максимално  дозвољене

вредности.

- утврђене средње вредности загађујућих материја у двадесетчетворочасовном узорку ваздуха (један дан), у односу на граничну вредност Азотдиоксида 85µg/m³и толерантна вредност Азот-диоксида 125 µg/m³ ОДГОВАРАЈУ захтевима прописаним Уредбом.У току месеца није било прекорачења граничне и толерантне вредности.

Извештај саставила:

______________________________

Милка Бурлица,дипл.инг. заш. животне средине

Извештај одобрио:

Начелник центра за хигијену и хуману екологију

____________________________________

Др Зинаида Сретеновић,спец.хигијене

ПРИЛОГ - МЕТЕОРОЛОШКИ ПАРАМЕТРИ

Приказ метеоролошких параметара за општину Ср.Митровица и околину у периоду од 01.05.2022. до 31.05.2022.године.

Табела 3 - Приказ метеоролошких параметара

| Датум | Сред.вредност притиска (hPa) | Правац ветра | Сред. брзина ветра (km/h) | Сред. вредност температуре (0C) | Време |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.12.2021. | 987,1 | SSW | 11 | 12 | облачно |
| 02.12.2021. | 984,4 | SE | 13 | 16 | oблачно |
| 03.12.2021. | 989,3 | WNW | 11 | 17 | променљиво |
| 04.12.2021. | 989,5 | ESE | 15 | 20 | ведро |
| 05.12.2021. | 979,5 | ESE | 10 | 21 | ведро |
| 06.12.2021. | 978,4 | WSW | 5 | 20 | облачно |
| 07.12.2021. | 989,7 | WSW | 7 | 21 | ведро |
| 08.12.2021. | 978,5 | WNW | 10 | 22 | облачно |
| 09.12.2021. | 982,2 | WNW | 10 | 19 | ведро |
| 10.12.2021. | 1000,5 | ESE | 11 | 21 | облачно |
| 11.12.2021. | 1003,2 | ESE | 7 | 22 | облачно |
| 12.12.2021. | 1001,4 | W | 7 | 23 | ведро |
| 13.12.2021. | 998,9 | W | 9 | 21 | облачно |
| 14.12.2021. | 993,5 | NE | 7 | 23 | сунчано |
| 15.12.2021. | 978,7 | E | 8 | 24 | сунчано |
| 16.12.2021. | 981,5 | E | 8 | 20 | облачно |
| 17.12.2021. | 988,6 | W | 8 | 25 | сунчано |
| 18.12.2021. | 989,6 | NNW | 5 | 24 | сунчано |
| 19.12.2021. | 1004,6 | W | 9 | 22 | сунчано |
| 20.12.2021. | 1011,2 | W | 11 | 24 | сунчано |
| 21.12.2021. | 1006,6 | WNW | 10 | 21 | претежно облачно |
| 22.12.2021. | 1000,1 | WNW | 9 | 17 | киша |
| 23.12.2021. | 1005,8 | SE | 6 | 15 | повремена киша |
| 24.12.2021. | 1003,6 | S | 7 | 17 | сунчано |
| 25.12.2021. | 1001,3 | S | 9 | 19 | сунчано |
| 26.12.2021. | 1002,2 | N | 9 | 18 | облачно |
| 27.12.2021. | 1003,1 | W | 5 | 21 | претежно облачно |
| 28.12.2021. | 1001,6 | NE | 10 | 22 | сунчано |
| 29.12.2021. | 1002,1 | W | 12 | 24 | сунчано |
| 30.12.2021. | 996,7 | WNW | 11 | 23 | сунчано |
| 31.12.2021. | 997,8 | SSE | 10 | 24 | сунчано |

Напомена: Временски подаци су преузети са сајтаwww.wunderground.cом

ПРИЛОГ-СЛИКЕ МЕРНИХ МЕСТА

Скица положаја мерних места у Граду Сремска Митровица

Мерно место – Фирма “Metalfer”, Румски пут27

Мерно место – Економска школа „9.мај“, Ђуре Даничића 2

Мерно место – Економска школа „9.мај“, Ђуре Даничића 2

Мерно место – Економска школа „9.мај“, Ђуре Даничића 2

Мерно место – Фирма “Metalfer”, Румски пут27