| 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове Саобраћајна инспекција Број:________________ Датум: ______________ СРЕМСКА МИТРОВИЦА | На основу: Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“ бр. 36/15) Закон о јавним путевима („Сл. Гласник РС“ бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13) Одлука о општинским путевима и улицама на територији града Ср. Митровица („Сл. Гласник РС“ бр. 14/16) |
| КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. КОНТРОЛА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ОД НЕВЕЗАНИХ МИНЕРАЛНИХ МАТЕРИЈАЛА (МАКАДАМСКИ КОЛОВОЗИ) |
| ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ |
| ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ/ПРЕДУЗЕТНИКУ/ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ |
| Назив правног лица/ предузетника/ име и презиме физичког лица |  |
| Адреса (Место, улица и број) |  |
| ПИБ |  |
| Матични број |  |
| ЈМБГ |  |
| е-mail |  |
| ОПШТЕ ПОСТАВКЕ: Општински пут број: Деоница: Стационажа: Почетни чвор: Завршни чвор: |
| ЕЛЕМЕНТИ КОНТРОЛЕ У НАДЗОРУ |
| Питање: | Степен ризика: | Процена нивоа ризика: | Изјашњење надзираног субјекта: |
| Да ли су на коловозу присутне „ударне рупе“? | Да , ниво ризика___ број бодова___ Не | Ниво ризика 2- појава местимичних мањих ударних рупа, Ниво ризика 3- местимична појава осетних ударних рупа; Ниво ризика 4 – ударне рупе су присутне на целој деоници пута . Ниво ризика 5– постоје ударне рупе дубље од 5 цм, које угрожавају безбедност саобраћаја. |  |
| Да ли извођач не врши редовно крпљење „ударних рупа“? | Да , ниво ризика 4 број бодова 4 Не |  |  |
| Да ли у коловозној конструкцији, постоје минерални материјали који нису адекватни, у виду гранулације или потребне носивости? | Да , ниво ризика 4 бодова 4 Не |  |  |
| Да ли постоје места са расквашеним материјалима у коловозу, који немају потребну носивост? | Да , ниво ризика 4 број бодова 4 Не |  |  |
| Да ли се у току радова на редовној поправци коловоза користе неуједначени материјали или материјали који наносе штету корисницима пута? | Да , ниво ризика 4 број бодова 4 Не |  |  |
| Да ли коловоз местимично нема дефинисан попречни профил, са јасно одређеним попречним падовима? | Да , ниво ризика___ број бодова___ Не | Ниво ризика 1- неправилан попречни пад не омета одводњавање; Ниво ризика 2- постоје места где се задржава вода на коловозу; Ниво ризика 3- местимично се вода не евакуише са коловоза – дуготрајне баре после атмосферских падавина; Ниво ризика 4- коловоз је потпуно денивелисан; |  |
| Да ли је ширина коловоза уједначена и довољне ширине? | Да , ниво ризика___ број бодова___ Не | Ниво ризика 2- местимична мања неуједначеност до 0,5м; Ниво ризика 3- постоје сужења; Ниво ризика 5- коловоз је недопустиво узак; |  |
| Да ли су на коловозу присутни колотрази? | Да , ниво ризика___ број бодова___ Не | Ниво ризика 1- захвата мање од 30% дужине коловоза а дубина колотрага је мања од 1,2 цм, Ниво ризика 2- захвата више од 30% дужине коловоза а дубина колотрага је мања од 1,2 цм; Ниво ризика 3 – захвата мање од 30% дужине коловоза а дубина колотрага се креће до 5 цм; Ниво ризика 4- захвата више од 30% дужине коловоза а дубина колотрага се креће до 5 цм; Ниво ризика 5- колотрази су местимично дубљи од 5 цм |  |
| Да ли постоје места где видно и осетно, није довољан попречни пад у хоризонталним кривинама? | Да , ниво ризика 4 број бодова 4 Не |  |  |
| Да ли постоје места на коловозу где попречни или резултујући пад коловоза, није усклађен са системом одводњавања пута? | Да , ниво ризика 3 број бодова 3 Не |  |  |
| Да ли на коловозу постоје вододерине, које потичу од концентрисаних површинских вода. | Да , ниво ризика 5 број бодова 5 Не |  |  |
| Да ли су на коловозу присутне „цеднице“, које су изведене ради евакуисања површинске воде са коловоза? | Да , ниво ризика 3 број бодова 3 Не |  |  |
| Да ли постоје осетне неравнине – денивелације на коловозу? | Да , ниво ризика___ број бодова___ Не | Ниво ризика 1- захвата мање од 30% дужине коловоза а дубина неравнина је мања од 1,2 цм, Ниво ризика 2- захвата више од 30% дужине коловоза а дубина неравнина је мања од 1,2 цм; Ниво ризика 3 –местимична дубина неравнина се креће до 5 цм; Ниво ризика 5- неравнине су местимично дубље од 5 цм |  |
| Да ли су неравнине веће од 10цм? | Да , ниво ризика 5 број бодова 5 Не |  |  |
| Да ли је постоје денивелације коловоза у зони прелазних конструкција на објектима пута? | Да , ниво ризика___ број бодова___ Не | Ниво ризика 2- дубина неравнина је мања од 1,2 цм; Ниво ризика 3 –местимична дубина неравнина се креће до 5 цм; Ниво ризика 5- неравнине су местимично дубље од 5 цм |  |
| Да ли неравнине на коловозу утичу на ниво услуге пута и безбедно одвијање саобраћаја? | Да , ниво ризика 5 број бодова 5 Не |  |  |
| Да ли су на коловозу присутни заостали материјали од зимског одржавања, одроњен материјал из путних косина, као и друге нечистоће? | Да , ниво ризика___ број бодова___ Не | Ниво ризика 2- постоје али не угрожавају пут и одводњавање коловоза; Ниво ризика 3- присутан је земљани и други отпадни материјал, који омета одводњавање пута; Ниво ризика 4- нагомилани материјал смањује коефицијент трења на коловозу. Ниво ризика 5- материјал угрожава безбедно одвијање сабраћаја. |  |
| Да ли су на ивицама коловоза – банкинама, депоновани сегрегирани материјали из коловоза? | Да , ниво ризика 4 број бодова 4 Не |  |  |
| Остварен број бодова: -одговор „ДА“ уз процену нивоа ризика од 1 до 5 и то: Ниво ризика 1 = 1 бод Ниво ризика 2 = 2 бода Ниво ризика 3 = 3 бода Ниво ризика 4 = 4 бода Ниво ризика 5 = 5 бодoва -за одговор „НЕ“ је нулти ниво ризика= 0 бодова; | Остварен број бодова: ______________________ |
| Степен ризика (број бодова) - 0-16 незнатан, - 16-32 низак, - 32-48 средњи, - 48-64 висок, - 64-79 критичан. | СТЕПЕН РИЗИКА: _______________________________ |

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                               САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКТОР

___________________________                (М.П.)           ______________________________