Извештај о квалитету ваздуха ( суспендоване честице PM10 ) у Сремској Митровици за месец МАЈ  2022

ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ УСЛУГЕ

Назив и адреса корисника услуге: Град Ср.Митровица, Градска Управа за социјалну заштиту и заштиту животне средине, Ул.Светог Димитрија бр.13.

Број уговара / захтева: Уговор за вршење услуга мерења концентрације загађујућих материја у ваздуху

бр.404-181/2022-10 од 27.04.2022.год

ПОДАЦИ О УЗОРКУ

Идентификациони број: ИД бројеви дати су у Табели 1

Назив узорка: Ваздух

Опис узорка: Суспендоване честице ПМ 10 у амбијенталном ваздуху из урбане средине.

Циљ узорковања:

Одређивање концентрације суспендованих честица у ваздуху у урбаној средини.

Положај  мерних места:

Избор мерног места је извршен у складу са захтевима корисника услуга и Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл. гласник РС 11/10, 75/10 и 63/2013, у даљем тексту Уредба), у насељеном подручју на мерном месту – Завод за јавно здравље, недалеко од зграде Завода. Мерно место се налази у правцу дувања доминантног ветра и нивои загађења су последица укупних утицаја свих извора загађења у непосредној околини мерног места

Место узорковања:

- Зграда Завода за јавно здравље, Сремска Митровица, Стари шор 47

Поступци узорковања и методе испитивања:

Узорковање суспендованих честица врши се узоркивачем амбијенталног ваздуха Модел LVS 3 SWEN LECKEL Немачка. Методе испитивања су у складу са Стандардом SRPS EN 12341-Квалитет ваздуха-одређивање фракције ПМ 10 суспендованих честица.

Граница детекције (LOD), односно квантификације (PQL) за методу одређивање садржаја суспендованих честица у ваздуху је 1 μg/m3

Мерна несигурност: Мерна несигурност лабораторијских метода и узорковања је израчуната као проширена мерна несигурност и износи:

- Уп = ± 7,7 %;

Узорковање вршили: Бурлица Милка, дипл.инжењер заштите животне средине, Крљић Мирослав и Окановић Синиша, теничари Завода..

Датум узорковања: период од  01.05.2022. до 31.05.2022.

Тражена анализа: Испитивање полутаната, суспендованих честица ПМ 10 у ваздуху.

Параметри који се прате дефинисани су Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл.гласник РС 11/10, 75/10 и 63/2013):

- Одређивање фракције ПМ 10 суспендованих честица, дневни узорци (24 часа).

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА – ТАБЕЛАРНИ И ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ

Мерно место: М10 – Завод за јавно здравље, Ср.Митровица, Стари шор 47

Година: 2022.

Месец: МАЈ

Табела 1 – Резултати испитивања за ПМ 10

| ПОЛУТАНТИ | ПМ 10 Гранична вредност: 50 µg/m³ метода: SRPS EN 12341 |
| --- | --- |
| ДАТУМ И ВРЕМЕ | ИД број | conc. (µg/m³) |
| 01.05.2022 | 08 h | P-0001 | 17 |
| 02.05.2022 | 08 h | P-0002 | 20 |
| 03.05.2022 | 08 h | P-0003 | 26 |
| 04.05.2022 | 08 h | P-0004 | 22 |
| 05.05.2022 | 08 h | P-0005 | 33 |
| 06.05.2022 | 08 h | P-0006 | 22 |
| 07.05.2022 | 08 h | P-0007 | 23 |
| 08.05.2022 | 08 h | P-0008 | 21 |
| 09.05.2022 | 08 h | P-0009 | 19 |
| 10.05.2022 | 08 h | P-0010 | 25 |
| 11.05.2022 | 08 h | P-0011 | 27 |
| 12.05.2022 | 08 h | P-0012 | 31 |
| 13.05.2022 | 08 h | P-0013 | 21 |
| 14.05.2022 | 08 h | P-0014 | 23 |
| 15.05.2022 | 08 h | P-0015 | 22 |
| 16.05.2022 | 08 h | P-0016 | 30 |
| 17.05.2022 | 08 h | P-0017 | 18 |
| 18.05.2022 | 08 h | P-0018 | 20 |
| 19.05.2022 | 08 h | P-0019 | 21 |
| 20.05.2022 | 08 h | P-0020 | 27 |
| 21.05.2022 | 08 h | P-0021 | 19 |
| 22.05.2022 | 08 h | P-0022 | 14 |
| 23.05.2022 | 08 h | P-0023 | 19 |
| 24.05.2022 | 08 h | P-0024 | 24 |
| 25.05.2022 | 08 h | P-0025 | 25 |
| 26.05.2022 | 08 h | P-0026 | 17 |
| 27.05.2022 | 08 h | P-0027 | 35 |
| 28.05.2022 | 08 h | P-0028 | 9 |
| 29.05.2022 | 08 h | P-0029 | 16 |
| 30.05.2022 | 08 h | P-0030 | 23 |
| 31.05.2022 | 08 h | P-0031 | 31 |
| број дана већи од ГВ | 0 |
| средња мес.вред. | 22,58 |
| мин.вредност | 9 |
| маx.вредност | 35 |
| МЕДИЈАНА* | 22 |
| C 98** | 33,8 |
| Sd | 5,78 |
| CV | 16,52 |

* Медијана је централна вредност у низу података (50% вредности је изнад, 50% испод медијане)

** C 98 представља перцентиле свих средњих дневних врености измерених током месеца

Напомена-

Приказ резултата испитивања са назначеним параметрима по данима узорковања се односи на Табелу 1, мерно место М12 - Завод за јавно здравље – Зона зграде Ср.Митровица, Стари шор 47.

График 1 – Приказ добијених резултата испитивања суспендованих честица ПМ 10 у односу на ГВ

ТУМАЧЕЊЕ РЕЗУЛТАТА

Мерно место: М12  – Завод за јавно здравље, Ср.Митровица, Стари шор 47.

На основу Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл. гласник РС 11/10, 75/10 и 63/13:

- Утврђене средње вредности загађујућих материја у двадесетчетворочасовном узорку ваздуха: концентрације ПМ 10 (један дан), гранична вредност 50 µg/m ОДГОВАРАЈУ захтевима прописаним Уредбом. У току месеца није било  прекорачења граничне вредности.

- Утврђене средње вредности загађујућих материја у двадесетчетворочасовном узорку ваздуха: концентрације ПМ 10 (један дан), толерантна вредност 75 µg/m³  ОДГОВАРАЈУ захтевима прописаним Уредбом. У току месеца није било  прекорачења толерантне вредности.

Извештај саставила :

_______________________________

Милка Бурлица дипл.инг заштите животне средине

Извештај одобрио :

Начелник центра за хигијену и  хуману екологију

_____________________________________

Др Зинаида Сретеновић спец.хигијене

ПРИЛОГ-Слике мерног места

Скица положаја меног места у Граду Сремска Митровица

Мерно место – “Завод за јавно здравље Сремска Митровица”, Стари шор 47